第12章  轴毂联接（计划学时：2h）

（一）教学要求

掌握平键、花键联接设计计算方法，了解其它联接的类型与特点

（二）教学的重点与难点

平键、花键联接强度计算

（三）教学内容

§1  键联接

键是一种标准件，通常用于联接轴与轴上旋转零件与摆动零件，起周向固定零件的作用以传递旋转运动成扭矩。而导键、滑键、花键还可用作轴上移动的导向装置。

一、键联接的类型与构造

两大类型：

1类：松键联接——靠侧面挤压，圆用方向剪切承载，工作前不打紧

1）平键；2）半键；3）花键

平键——普通平键；导键与滑键。    普通平键：A型、B型、C型

2类：紧键联接

1）楔键联接；2）切向键联接——工作前不打紧，靠摩擦力工作。

1、平键

1）普通平键——用于静联接—即轴与轮毂间无相对轴向移动

构造：两侧面为工作面，靠键与槽的挤压和键的剪切传递扭矩

轴上的槽用盘铣刀或指状铣刀加工

轮毂槽用拉刀或插刀加工。

型式：圆头（b图）—A型（常用）—为防转、键（指端铣刀加工）与槽同形、键顶上面与毂不接触有间隙

方头（c图）—B型—移用螺钉固定，轴键槽必用盘铣刀加工装配后两端未顶紧

头圆头（d）—C型（端铣刀加工）—用于轴端与轮毂联接

2）薄型平键——键高约为普通平键的60%~70%：圆头、方头、单圆头

用于薄臂结构、空心轴等径向尺寸受限制的联接

3）导向平键与滑键——用于动联接，即轴与轮毂之间有相对轴向移动的联接

导向——键不动，轮毂轴向移动

动联接——键随轮毂移动，滑移距离大时采用滑键

要求：粗糙度小，光洁度高，摩擦小，否则寿命短。

当移动距离为200~300mm用滑键

特点：装拆方便，对零件对中性无影响，容易制造，作用可靠，多用于高精度联接。但只能圆周固定，易串动（轴向），不能承受轴向力。

计算：当材料构造尺寸初定后，求得扭矩后再按要求、工作特性选好类型，然后由

由（轴径）d  查手册 b（宽）×h（高）×L（长）→强度验算  （强度条件为）

标注：键18×100 GB1096-79 （A型键A不标）

例：  键B18×100 GB1096-79 （B型键）

2、半圆键——用于静联接（松联接）

轴槽用与半圆键形状相同的铣刀加工，键能在槽中绕几何中心摆动，键的侧面为工作面，工作时靠其侧面的挤压来传递扭矩。

特点：工艺性好，装配方便，尤其适用于锥形轴与轮毂的联接

缺点：轴槽对轴的强度削弱较大。只适宜轻载联接。

3、楔键联接——紧联接

构造：圆头（图5-5a图） 方头（b图） 钩头（c图）

普通楔键：上、下面为工作表面，有1：100斜度（侧面有间隙），工作时打紧，靠上下面摩擦传递扭矩，并可传递小部分单向轴向力。

特点：适用于低速轻载、精度要求不高。对中性较差，力有偏心。不宜高速和精度要求高的联接，变载下易松动。钩头只用于轴端联接，如在中间用键槽应比键长2倍才能装入。且为安全要罩上。

4、切向键——两个斜度为1：100的楔键联接，上、下两面为工作面（打入）布置在圆周的切向。

工作原理；靠工作面与轴及轮毂相挤压来传递扭矩。——一个工作面在轴向剖面上。

双向传动——必须用两个切向键且成120°布置。

特点：键槽对轴削弱较大，适于d>100mm的轴，且对中要求不高时采用。

二、键联接的强度校核

失效形式：   压溃（键、轴、毂中较弱者——静联接）

磨损（动联接）

键的剪断（较少）

1、平键联接的强度校核。

设载荷沿键长与高方向均匀分布，不计摩擦。

普通平键：

a) 则其挤压强度条件为：

Mpa

或允许传递的扭矩：     Nmm

(kW)

——许用挤压应力  Mpa  ，

T——扭矩（Nmm）

k——工作高度 k=oh/2

l——工作长度  A型键：l=L-b     L——公称长度

B型键：l=L

C型键：l=L-b/2

d——轴径（mm）

b）剪切强度条件：

导向平键、滑键（动联接）

Mpa

[P]——许用比压

[P]=min{[P]键，[P]轴，[P]毂}

——键的许用剪应力（N/mm2）

2、半圆键联接强度校核，同平键

强度不够时，措施：1）双键，180°布置（按1.5个键计算），三键120°布置

2）增大轴径d↑

3) 增长L↑，但轮毂长↑受力不利

4）改用花键

一般L=（1.6~1.8）d≤2d↑

§2  花键联接

花键联接是由多个键齿与键槽在轴和轮毂孔的周向均布而成

花键齿侧面为工作面——适用于动、静联接

- 类型、特点和应用

1、特点：1）齿较多、工作面积大、承载能力较高；2）键均匀分布，各键齿受力较均匀；3）齿槽线、齿根应力集中小，对轴的强度削弱减少；4）轴上零件对中性好；5）导向性较好；6）加工需专用设备、制造成本高。

2、花键类型

按齿形分：

①矩形花键（4-~24牙）已标准化——制造容易、应用广泛，分轻、中、重、补充系列

②定心方式

外径定心—轴、孔加工简单（孔拉削）精度高，HRC过高，拉不动（一般HRC<40），但现在可通过高频萍水提高硬度，拉了以后再热处理，加工性能变好，一般均可用外径定心。

侧面定心—定心精度不高，但载荷分布均匀，承载能力高，但零件易移动，侧面易磨损，使对中性变坏。适于定心要求不高的重载联接（静联接）。

内径定心（新标准）—定心精度高，定心稳定性好，配合面均要研磨，磨削消除热处理后变形，加工较复杂，且硬度可高些。当HRC>40，用外径定心不适合时且D>120mm（工艺上不经济或达不到要求时），单件生产时采用。

③渐开线花键（GB34781-83）

齿廓为渐开线，可用齿轮机床加工，工艺性较好，制造精度高，齿根圆角大，应力集中小，易于对心。但加工花键孔用渐开线拉力制造复杂，成本高，适宜于传递大扭矩，大直径轴

渐开线花键齿形：①α=30°和α=45°；②ha=0.5m（m为模数）；③不根切最小齿数Ｚmin=4(一般Ｚ≥１０)

定心方式：

1）齿形定心——能自动定心，有利于各齿均载，应用广，优先采用。

2）圆柱面定心（与分度圆同心）——适于径向载荷较小且要求传动平稳的传动机构

3）外径定心——限制了自动定心，且加工需要特制刀具，较少采用

细齿渐开线花键

3、三角形花键

内花键齿为三角形

外花键齿为渐开线（α=45°） 加工方便，定心方式：齿侧定心

三角形花键——齿数较多，齿较小，对轴强度削弱小。适于轻载，d较小时及轴与薄壁零件的联接。

二、花键联接的设计计算

设计：选花键类型→按轴径D定花键尺寸（矩形：Z—D×d×b）→验算联接强度

失效形式：①键齿的压溃（静联接）；②磨损（动联接）；③齿根剪断

∴一般进行挤压强度或耐磨性验算

设：工作载荷沿键的工作长度l均匀分布。且各齿面上压力的合力N作用在平均半径rm处，

挤压强度条件：   Mpa

静联接（耐磨性条件）：

T——传递扭矩（N.m），Z——花键齿数，l——键齿工作长度（mm）

h——键齿侧面工作高度（mm）

矩形：h=[(D-d)/2]-2c     D—花键大径（mm）   d—花键小径（mm）  c—倒角尺寸

渐开线：α=30°，h=m，α=45°时，h=0.8m

三角形花键：h=0.8m

dm——花键的平均直径mm。

矩形花键：dm=(D+d)/2

渐开线与三角形花键：dm=Df——分度圆直径（）

——花键各键齿受力不均匀系数 =0.7~0.8

[P]——许用挤压应用和比压，（动联接用[P]）

耐磨性条件： （N/mm2）

花键材料：高强度钢（Mpa），滑动花键要经淬火或化学处理，以便有足够的硬度与耐磨性。

§3  销联接

作用：①主要用于零件间位置定位（定位销必须多于2个）；②传递不大的载荷（均有标准）；③安全保护装置中作剪断元件

类型：按用途   定位销

联接销

安全销

圆柱销——不能多于装拆（否则定位精度↓）

圆锥销（1：50锥度）——可自锁，定位精度较高，允许多于装拆，

按形状                            且便于拆卸

特殊型式销——带螺纹锥销（图5-18），异尾锥销，弹性销，开口销，

槽销和开口销等多种形式。

销的材料：常用35、45（也用A3）

销的选择：按联接和定位零件（轴、厚度）及传递载荷而定，查手册，凭经验定位销售经验定尺寸，不进行强度校核。

隧接销一般按剪切和挤压强度条件计算——按承载情况和结构特点分别进行计算。

安全销——直径接过载时被剪断的条件确定。

§4 无键联接

用非圆剖面的轴与毂孔构成的联接——称成型联接

- 型面联接  轴和毂孔有柱形的和圆锥形的。

特点：没有应力集中源，对中性好，承载能力强，装拆方便，但加工不方便，需用专用设备，应用较少。另外成形面还有方形、六边形及切边圆形等，但对中性较差。

二、胀紧联接

弹性联接——利用锥面贴合并挤紧在轴毂之间用摩擦力传递扭矩，有过载保护作用。

弹性环材料为高碳钢或高碳合金钢（65，70，55Cr2、60Cr2）并经热处理。锥角一般为12.5~17°，另外要求内、外环锥面配合良好。

特点：可传递较大扭矩和轴向力，无应力集中，对中性好，但加工要求较高，应用受限制。

§5  过盈联接

一、过盈联接的类型与应用

利用两个被联接件本身的过盈配合来实现：包容件，被包容件

无辅助件——较为常用：轴与轮毂联接，轮圈与轮芯的联接

及滚动轴承与轴及座孔的联接

类型  有辅助件——借助于扣紧板和扣紧环将重型部分

零件2、4沿接缝面3联接成一体，现应用较少（大多由螺栓代替）

二、原理与装配方法

原理：利用包容件与被包容件的径向变形使配合面间产生很大压力，从而靠摩擦力来传递载荷

装配方法：

1）压入法—利用压力机将被包容件压入包容件中，由于压入过程中表面微观不平度的峰尖被擦伤或压平，因而降低了联接的紧固性

2）温差法——加热包容件；冷却被包容件。可避免擦伤联接表面，联接牢固。

加热方法：电加热（油）

冷却方法：液态空气（沸点—194℃）或固态二氧化碳（沸点—79℃）

一般不可拆，但过盈不大时，经适当的方法也可拆

特点：构造简单，定心性好，承载能力高，抗振

缺点是：装配困难，易对配合尺寸精度要求较高。