第10章  联轴器与离合器、制动器（计划学时：2～3h）

（一）教学要求

了解联轴器、离合器、制动器的类型与特点

（二）教学的重点与难点

联轴器、离合器、制动器的选用

（三）教学内容

联轴器与离合器都是用来联接两轴、传递运动和转矩

区别：联轴器联接的两种只有停车后经拆卸才能分离，而离合器联接的两轴可在机器工作中方便地实现分离与接合。制动器则是用来降低机械的运转速度或迫使机械停止运转的部件。

§1  联轴器

一、联轴器的类型、结构和特性

机械式联轴器

联轴器    液力联轴器——液压~、液力~、液力偶合器

电磁式联轴器

其中以机械式联轴器最为常用

机械式联轴器：

1、刚性联轴器

- 刚性固定式联轴器（无法补偿两轴线相对位移偏差）

①套筒联轴器

②凸缘联轴器：用普通螺栓联接；用铰制孔螺栓联接

③夹壳式联轴器，

- 刚性可移式联轴器（可补偿两种轴线的X、Y和综合误差的影响）

①十字滑块联轴器——可补偿轴线高度Y方向和角度的误差，适于低速。

变形——NZ爪形~，中间块非金属。

②万向联轴器（可补偿轴线角度偏差）

a)单方向联轴器：时，

b)双方向联轴器：条件：中间轴两交处于同一平面内，。

③齿轮联轴器，允许Y和位移，适合于重载传动

2、弹性联轴器（并可补偿轴线偏差，有弹性元件、缓冲吸振）

1）弹性套柱销联轴器，补偿y=0.14~0.2mm，角位移

2）弹性柱销联轴器——采用  柱销、夹布胶和[y]=0.1~0.15mm，[]

3）轮胎联轴器——允许x、y、轴线偏移，适于重载弹性大，不需润滑，允许偏角较大（5~12°）

4）星形弹性件联轴器——十字形星形弹性件卡在两半联轴器的凸块之间，只受压力的作用。

二、联轴器的选择

1、选联轴器类型——按载荷大小，转速高低，而轴对中性和工作特性（振动、冲击等）

2、定计算扭矩         （要求）

KA——工作情况系数；T——名义扭矩； [T]——许用扭矩

3、定型号：要求 [T]——许用扭矩

4、校核转速：——允许最高转速（r/min）

5、协调轴孔直径

6、规定部件安装精度（根据联轴器允许的轴的相对偏移量）

7、必要校核。

§2  离合器

要求：操纵方便、省力，接合和分离迅速平稳、动作准确、结构简单

按操纵方式：          机械式~

气动式~      ——   啮合式

外力~       液压式~                         按结合原理

电磁式~             摩擦式

离合器                超越~

自动操纵   离心~

安全离合器

一、机械离合器

1、牙嵌式离合器——适于停车和低速（n<10r/min）时接合

矩形牙——Z=3~15

牙型              梯形牙——Z=5~11    接合不太容易

三角形牙——易于接合，但承载低Z=15~60

锯齿形牙——只能单向接合Z=2~6

牙齿可布置在周向，也可布置在轴向

2、摩擦式离合器——接合平稳，适合于高速运动中接合

1）单盘摩擦离合器

2）锥面摩擦离合器――在同样压紧力下有较大的摩擦力

3）多盘式摩擦离合器――传动能力较大、应用较广。

摩擦片的材料：石棉衬、夹布胶本、皮革——不需润滑

钢、青铜、粉末冶金——需要润滑

二、特殊功用离合器

1、安全离合器――采用弹簧自动压紧，当离合器接合面上产生的作用力的轴向分量超过压紧力时，离合器产生分离。

——钢球安全离合器，接合时钢球处于位置b

分离时钢球处于位置a

2、超越离合器，滚柱式超越离合器——可实现单向超越（或接合），接合比较平稳，无噪音。

自行车后轮轴中有棘轮式超越离合器。

3、离心式离合器            a)开式——转速达到一定轴时能自动接合

b)闭式——转速达到一定轴时能自动分离

4、磁粉离合器——轴8与嵌有线圈2的碳铁心1相联接，外壳4与齿轮7相联接，通电前磁粉处于自由状态，通电后，形成磁分链。

特点：传递扭矩稳定、动作灵敏、接合方便，运行可靠，过载时打滑起安全保持作用。远距离操纵以控制方便。

§3  制动器

一、外抱块式制动器

常开式

常闭式——常用、断电时起制动作用，在起重运输设备中较常用。

二、内涨蹄式制动器——制动鼓、制动蹄、驱动装置等

制动操作：1）杠杆；2）制动泵

三、带式制动器

普通带式~——适于低速、简易装置中

块带式~——

四、盘式制动器

——轴向施力，轴不受弯矩、性能稳定，一般靠液压力操纵制动，也有用杠杆制动。