弹簧（自学）

（一）教学要求

了解各类弹簧的工作原理、特点及应用，掌握圆柱螺旋弹簧的设计方法

（二）教学的重点与难点

圆柱螺旋弹簧的设计计算

（三）教学内容

§1  概述

一、弹簧的功用

（1）控制机构的位置和运动；（2）缓冲及吸振；（3）储存能量；（4）测量力和力矩

二、弹簧的类型

性质不同，压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧。外形又可分为螺旋弹簧、碟形簧、环形簧、盘弹簧和板簧

三、弹簧的工作原理

1、弹簧特性线和刚度

表示弹簧载何与变形量之间的关系曲线称为弹簧特性线。

弹簧的载荷变化量与变形变化量之比称为弹簧的刚度，以k表示

拉、压弹簧

扭转弹簧

弹簧特性线呈直线的，其刚度为——常数，称为定刚度弹簧；当特性线呈折线或曲线时，其刚度是变化的，称为变刚度弹簧。

2、变形能

加载过程中弹簧所吸收的能量称为变形能

对于拉、压弹簧

对于扭转弹簧

加载与卸载特性线所包围的面积即代表消耗的能量U0，U0越大，说明弹簧的吸振能力越强。U0与U之比值称为阻尼系数。

§2  圆柱螺旋弹簧的结构、制造及材料

一、圆柱螺旋弹簧的结构

1、压缩弹簧

弹簧两端的端面圈与邻圈并紧，不参与弹簧变形，只起支承的作用，俗称死圈。

2、拉伸弹簧

二、圆柱螺旋弹簧的制造

弹簧的卷制方法有冷卷法和热卷法

三、圆柱螺旋弹簧的材料及许用应力

1、弹簧的材料

要求弹簧材料应具有高的弹性极限和疲劳极限，足够的韧性和塑性，良好的热处理性能。

常用的弹簧材料有：碳素弹簧钢（如60、75、65Mn等）、硅锰弹簧钢（如60Si2MnA）、铬钒弹簧刚（如50Cr-VA）、不锈钢（如1Cr18Ni9）及青铜（如QBe2）等。

2、弹簧的许用应用

弹簧材料的许用应力与弹簧的受载循环次数有关。

§3  圆柱螺旋压缩（拉伸）弹簧的设计计算

一、弹簧特性线

预紧力F1称为弹簧的最小载荷。Fmax为弹簧所承受的最大工作载荷，此时，弹簧高度压缩到H2，相应变形为λmax，该时刻弹簧各圈之间仍应保留δ1的间隙，欲称余隙。F3为弹簧的极限载荷。

λmax与λ1之差或H2与H1之差，称为弹簧的工作行程λ0

二、基本参数及其选择

圆柱螺旋弹簧的主要参数有：弹簧丝直径d、弹簧圈外径D、内径D1、中径D2、弹簧节距p和螺旋升角α。

弹簧指数C（又称旋绕比）

三、圆柱螺旋拉压弹簧的强度计算

1、弹簧受力

2、弹簧应力

曲度系数K

四、弹簧的刚度计算

1、弹簧的变形

mm

2、弹簧刚度和圈数

3、弹簧的稳定性验算

压缩弹簧的自由高度H0与中径D2之比称为长细比，以b表示。

当弹簧两端固定时，b<5.3；当弹簧一端固定，一端可转时，b<3.7；当弹簧两端都可转动时，b<2.6。

临界稳定载荷

Fc=CBkH0  N

Fc——临界稳定载荷，

CB——不稳定系数

k——弹簧刚度

为保证弹簧的稳定性必须满足

Fc≥(2~2.5)Fmax

§4  圆柱螺旋扭转弹簧的设计计算

一、圆柱螺旋扭转弹簧的结构及特性曲线

二、圆柱螺旋扭转弹簧的设计计算

MPa

K'为扭转弹簧曲度系数

mm

扭转角

rad

扭转刚度

N·mm/rad

工作圈数

§5  其它类型弹簧简介

一、平面蜗卷形盘簧

平面蜗卷形盘簧又称蜗卷簧，它的结构是按阿基米德螺线形成的。

二、环形弹簧

环形弹簧是由若干具有配合锥面的内、外圆环相互叠合而组成的一种压缩弹簧。

三、碟形弹簧

碟形弹簧又称别氏弹簧，弹簧呈截锥形碟形，只能承受轴向载荷。