《机械设计基础》课程实验大纲

适用专业：数控技术应用专业、大专模具专业、液压技术应用及工业工程专业

总学时：14学时

教研室执笔者：宋敏

编写日期：2003年5月

一、课程实验的目的和任务

《机械设计基础》是机械类专业一门必修的主干技术基础课。实验目的是帮助学生深入

了解材料的机械性质、变形及破坏规律，了解常见机构的组成原理与结构形式、运动的特性

及主要参数的确定方法，典型的机械零部件结构，传动装置组成等方面的知识。使学生掌握

对机械传动装置进行力、力矩等的测试方法，初步具备进行与本课程有关的实验研究的能力，培养学生进行实验、实验操作、数据测定、实验现象的观察、分析和归纳能力。要求学生在实验指导教师的帮助下自行完成操作、测定、记录以及实验报告的整理工作。

二、实验的基本内容

| 序号 | 实验名称 | 实验目的 | 实验设备及仪器 | 学时 | 实验类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸实验 | 1）测定低碳钢的机械性质：屈服极限σs、强度极限σb、延伸率δ及断面收缩率Ψ 2）测定铸铁的机械性质：强度极限σb | 液压式万能材料试验机 游标卡尺 划线机(铸铁试件不能使用) 试件 | 2 | 验证 |
| 2 | 压缩实验 | 1）测定铸铁的抗压强度极限σb，低碳钢压缩时的屈服极限σs 2）观察铸铁和低碳钢压缩时的破坏现象 3）通过实验，比较塑性材料和脆性材料机械性质的区别 | 液压万能试验机 游标卡尺 试件 | 1 | 验证 |
| 3 | 扭转实验 | 1）测定低碳钢的剪切弹性模量，验证扭转时的虎克定律 2）观察比较低碳钢和铸铁在扭转时的破坏现象 | NT—50型扭转试验机 扭角仪 游标卡尺 试件 | 1 | 验证 |
| 4 | 弯曲实验 | 1）学习用电测法测量应力的方法 2）研究纯弯曲梁的应力分布 3）验证直梁弯曲正应力计算公式 | 液压万能试验机 电阻应变仪，预调平衡箱 表架、百分表 矩形截面梁试件 | 2 | 验证 |
| 5 | 机构测绘 | 1）学会根据各种机械实物或模型，绘制机构运动简图 2）分析和验证机构自由度，进一步理解机构自由度的概念，掌握自由度的计算方法 | 机构实物或机构模型若干台套 钢直尺、卷尺，精密测绘时还应配备游标卡尺及内外卡钳 直尺、铅笔、橡皮、稿纸 | 2 | 应用 |
| 6 | 渐开线直齿圆柱齿轮的参数测定 | 1）掌握用常用量具测定渐开线直齿圆柱齿轮基本参数的方法 2）通过测量和计算，加深理解齿轮各参数之间的相互关系和渐开线的性质 | 被测齿轮两个（偶、奇数齿各一个） 游标卡尺和公法线千分尺各一把 计算器 | 2 | 应用 |
| 7 | 渐开线齿廓的范成实验 | 1）掌握范成法加工渐开线齿廓的原理 2）了解齿轮的根切现象及采用变位修正来避免根切的方法 3）了解变位后对轮齿尺寸产生的影响 | 齿轮范成仪 钢直尺、圆规、剪刀 铅笔、三角板、绘图纸 | 2 | 验证 |
| 8 | 减速器拆装 | 1）通过对减速器的拆装与观察，了解减速器的整体结构、功能及设计布局 2）通过减速器的结构分析，了解其如何满足功能要求和强度、刚度要求、工艺（加工与装配）要求及润滑与密封等要求 3）通过对减速器中某轴系部件的拆装与分析，了解轴上零件的定位方式、轴系与箱体的定位方式、轴承及其间隙调整方法、密封装置等；观察与分析轴的工艺结构 4）通过对不同类型减速器的分析比较，加深对机械零、部件结构设计的感性认识，为机械零、部件设计打下基础 | 拆装用减速器 单级直齿圆柱齿轮减速器，两级直齿圆柱齿轮减速器，锥齿轮减速器，蜗杆减速器活动扳手、手锤、铜棒、钢直尺、铅丝、轴承拆卸器、游标卡尺、百分表及表架 | 2 | 应用 |
| 9 | 机电一体化综合实验 | 通过对柔性系统的观察与分析，理解常用机构在机械传动中的应用。 送料装置 加盖单元 穿销单元 分检单元 升降梯与立体叠层仓库单元 | Me093399机电一体化实训系统 | 课外 | 应用 |

三、实验考核方式及评分办法

1、按实验过程各环节和实验测试综合评定成绩。各实验均按实验操作、实验效果、实验报告质量和实验纪律综合评定成绩。

2、实验成绩以15%计入本课程学期总成绩。